## Slide 1
能源轉型期之電網韌性與 產業用電效益評估
風險控管、經濟脫鉤與 ESG 戰略

## Slide 2
30 秒掌握全貌：四大關鍵風險與機會
台灣能源轉型正處於關鍵十字路口，以下四大發現構成本報告核心論述：
01
高進口能源依賴與備轉脆弱期
台灣發電燃料進口依存度長期維持在 95% 以上，面對地緣政治風險，電網具有天然脆弱性。
02
極端氣候與綠能季節波動加劇調度風險
氣溫飆高直接拉升尖峰負載，而綠電「看天吃飯」的特性使供需矛盾在夏季達到頂峰。
03
半導體用電具極高經濟價值，已達 GDP 脫鉤
電子產品製造業的 GDP 用電脫鉤指數高達 1.55，每度電創造的經濟價值遠超其他產業。
04
園區灰電比例過高的掉單風險
高科技園區高達八成用電仍來自化石燃料，嚴重落後 RE100 與國際供應鏈標準。

## Slide 3
台灣發電結構的轉型進程
綠能總量與佔比穩定雙升的長期趨勢
關鍵趨勢
總量年均成長 12%
佔比從 5% 升至 10%
太陽光電為主要驅動力

## Slide 4
結構性風險：進口能源依賴與集中度
燃料集中度高且依賴進口，電網具天然脆弱性
發電燃料 HHI 與 進口能源依存度
進口能源依存度 與 備轉容量率
過渡期痛點：面對地緣政治風險，台灣電網因高進口依賴與燃料集中，具有天然脆弱性。

## Slide 5
電網體質檢視：脆弱月份落點
每年 5-7 月為備轉容量率低谷，系統防禦力最弱
關鍵發現
2025 年 5-7 月電網防禦力最低，低備轉天數達 30 天，創歷年新高。
每年 5-7 月備轉容量率普遍低於 10%，進入警戒區間。
需強化夏季電力調度與風險控管，以確保系統穩定。

## Slide 6
缺電警報：極端情境的歷史重演機率
備轉容量不足非單一事件，電網頻繁踩在缺電紅線上
歷史重演風險
2018-2019 年氣泡最大且偏黃/橙色，顯示長期處於警戒狀態。
每年 5-6 月區域氣泡最為密集，為系統防禦力最弱時期。
備轉容量率低於 6% 的紅色氣泡高度集中在夏季。
氣泡顏色說明 (備轉容量率)
> 10% (安全)
6% - 10% (警戒)
< 6% (緊急)
氣泡大小 = 低備轉天數

## Slide 7
氣候極端化對負載的推升效應
氣溫飆高直接拉升尖峰負載，增加調度難度
關鍵風險
極端高溫事件頻發，推升尖峰負載屢創新高
氣候變遷導致負載預測模型失效，增加調度不確定性
備轉容量在高溫日迅速消耗，系統壓力劇增

## Slide 8
綠能供給的先天限制：季節性波動
綠電「看天吃飯」，無法提供穩定的基載電力
供給結構性缺口
風力發電：
秋冬集中，春夏偏低。
太陽光電：
夏季高，冬季日照不足。
水力發電：
受降雨影響，枯水期減少。
備轉容量率：
夏季為低點，與風力錯配。

## Slide 9
供需矛盾：穩定需求 vs 波動供給
工業用電呈現 24 小時剛性需求，與波動綠電形成強烈落差
結構性落差
剛性基載需求：
工業用電佔比常年維持在 50-60%，且產線需 24 小時連續運轉，無法配合綠電波動。
夏季民生尖峰：
民生用電在夏季（6-9月）顯著攀升，進一步壓縮系統備轉容量。
調度挑戰加劇：
穩定的高科技製造需求與「看天吃飯」的再生能源，形成難以調和的供需矛盾。

## Slide 10
釐清迷思：工業用電與經濟成長已脫鉤
電子產品製造業的脫鉤指數最高，用電增長遠低於產值增長
什麼是「脫鉤指數」？
脫鉤指數 = 附加價值成長率 / 用電量成長率。指數 > 1 表示經濟成長快於用電成長，代表能源效率提升。
電子零組件製造業表現最佳：
脫鉤指數 1.55。
打破耗能迷思：
半導體用電大，但產值增長更快。
產業轉型成效：
工業正朝高附加價值與高能源效率轉型。

## Slide 11
經濟基石：電力創造的附加價值翻倍
每度電能創造的 GDP 逐年穩定攀升，展現產業高值化成果
十年成長幅度
+127%
2015 至 2025 年每度電產值成長率
產業升級紅利
高附加價值
先進製程帶動整體電力經濟效益躍升
2025 突破性推估
125 元/度
預期 AI 伺服器與高效能運算將再創高峰

## Slide 12
護國神山的剛性擴張：科學園區數據實證
隨著先進製程演進，用電量上升，但營業額呈現更陡峭的爆發性成長
新竹科學園區
竹科作為成熟聚落，用電量呈現平穩微幅增長，但透過產品組合優化，營業額仍維持穩定上升趨勢，展現極高的營運效率。
中部科學園區
中科在產能擴充下，用電量有顯著增加，但其帶動的營業額成長曲線明顯陡於用電增長，脫鉤效應正在擴大。
南部科學園區
南科作為 3nm/5nm 先進製程重鎮，雖然用電量大幅攀升，但營業額呈現爆發性指數成長，是帶動整體產值翻倍的關鍵引擎。

## Slide 13
投資報酬率驗證：科學園區電力產值效率
南科（3nm/5nm 重鎮）電力產值效率顯著飆高
核心洞察：高含金量的資源轉換
先進製程雖耗電，但創造的經濟價值遠大於能源成本，展現高投資報酬率。
南科效率飆升：
電力產值效率快速上升。
竹科穩定高值：
維持高且穩定的效率。
打破耗能標籤：
配置電力於高科園區可創最大經濟效益。

## Slide 14
隱形斷鏈危機：園區高度依賴化石燃料
高產值的高科技業，目前高達八成用電仍來自灰電，嚴重落後國際供應鏈標準
全份報告的轉折與警訊：ESG 合規風險
科學園區的能源結構高度依賴燃煤與燃氣，短期內仍以灰電為主。若不加速導入綠電，產業將面臨嚴重的掉單風險。

## Slide 15
結論與行動方針
認知現狀、治標與治本的三層行動架構
01
認知現狀
接受高科技帶來的高用電是必然趨勢。半導體產業創造了極高的經濟價值與脫鉤效益，不應以限電為手段來抑制產業發展，而應從供給面與調度面著手。
02
解方 1 (治標)
擴大儲能建置與需求面管理（DR）。針對每年 5-7 月的低備轉高風險期，以及極端氣候帶來的突發負載，建立強韌的防禦機制，撐過轉型陣痛期。
03
解方 2 (治本)
全力加速再生能源導入科學園區。徹底翻轉目前高達八成的灰電依賴，化解 RE100 與碳關稅（CBAM）帶來的掉單危機，確保台灣高科技產業的全球競爭力。